Φύλλο Εργασίας

Βαθμονόμηση θερμομέτρου – Μέτρησης της θερμοκρασίας.

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………

Ημερομηνία ………………………………………………………………………………………….

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τοποθέτησε την συσκευή που έχεις μπροστά σου,  καθώς και το θερμόμετρο, μέσα στο δοχείο με το ζεστό νερό. Μέσα στο δοχείο υπάρχει και ένα θερμόμετρο. Τι συμβαίνει με το ύψος της στήλης του οινοπνεύματος στον σωλήνα;

……………………………………………………………………… …………………………………………………….................

- Μεταβλήθηκε η ένδειξη του θερμομέτρου;

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………. …….

- Βγάλε την συσκευή από το δοχείο.  Τι συμβαίνει τώρα με το ύψος της στήλης του οινοπνεύματος ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Από τις επόμενες προτάσεις, επέλεξε αυτές που κατά γνώμη σου είναι σωστές:.

Όταν τοποθετήσαμε την συσκευή στο ζεστό νερό,

Α. έφυγε κρύο από αυτήν και πήγε στο νερό.

Β. μεταφέρθηκε θερμότητα από το νερό στην συσκευή.

Γ. έφυγε η θερμοκρασία από  νερού και πέρασε στην συσκευή

Δ. Είναι σωστές  η Β. και η Γ., γιατί η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι το ίδιο μέγεθος.

- Το θερμόμετρο είναι μια συσκευή που μετράει

Α. Θερμότητα

Β. Κρύο

Γ. Ζέστη

Δ. Θερμοκρασία

Με ποια από τις προηγούμενες συμφωνείς;

- ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

- Τοποθέτησε την συσκευή μέσα στο δοχείο με τα παγάκια. Περίμενε μέχρι η στήλη του οινοπνεύματος να σταθεροποιηθεί και σημείωσε με τον μαρκαδόρο πάνω στον σωλήνα την θέση της.

  - Χρησιμοποιώντας το θερμόμετρο, μέτρησε τη θερμοκρασία του πάγου σε βαθμούς Κελσίου και κατέγραψε την τιμή της στην τρίτη στήλη του πίνακα.

- Βγάλε την συσκευή από το δοχείο και άφησε την πάνω στο θρανίο μέχρι να ανέβει η θέση της στήλης.

- Τοποθέτησε την συσκευή στο δοχείο με το ζεστό νερό, και σημείωσε την καινούρια θέση της στήλης του οινοπνεύματος.

  - Κατέγραψε την θερμοκρασία του ζεστού νερού στην τρίτη στήλη του πίνακα.

- Χώρισε την απόσταση ανάμεσα στις δύο ακραίες θέσεις που σημείωσες πάνω στον σωλήνα, σε 4-6 ίσα τμήματα  ( αρχικά μοίρασε την απόσταση δια δύο, μετά κάθε τμήμα που προέκυψε ξανά δια δύο κ.λ.π.).

- Χρησιμοποίησε  την  συσκευή και μέτρησε την θερμοκρασία του χεριού σου και  του περιβάλλοντος. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποίησε τις γραμμές που σημείωσες στον σωλήνα και αντικατέστησε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. Μέτρησε τις προηγούμενες θερμοκρασίες και με το θερμόμετρο, και κατέγραψε τις τιμές (οC).

|  | Θερμοκρασία (σε χαραγές του σωλήνα) | ΟC |
| --- | --- | --- |
| δοχείο με παγάκια |  |  |
| περιβάλλον |  |  |
| χέρι |  |  |
| δοχείο με ζεστό νερό |  |  |

- ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Μέτρησε την θερμοκρασία του χεριού σου, του περιβάλλοντος, και των δοχείων με το νερό, με το θερμόμετρο του εμπορίου και κατέγραψε τις τιμές στον πίνακα.  Ποια είναι τώρα η μονάδα μέτρησης;

- Αντιστοίχισε τις γραμμές που έχεις σημειώσει στον σωλήνα, με τις ενδείξεις του θερμομέτρου (βαθμοί κελσίου). Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τώρα την συσκευή σου για να μετρήσεις την θερμοκρασία σε βαθμούς κελσίου;

- Αν θέλεις να περιγράψεις σε έναν φίλο σου που βρίσκεται εκτός σχολείου την θερμοκρασία του δοχείου με το ζεστό νερό, ποια μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιήσεις;  …………………………………………………………………………………………………………………………………

*Φύλλο Εργασίας

Βαθμονόμηση θερμομέτρου – Μέτρησης της θερμοκρασίας.

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………

Ημερομηνία ………………………………………………………………………………………….

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τοποθέτησε την συσκευή που έχεις μπροστά σου, μέσα στο δοχείο με το ζεστό νερό. Μέσα στο δοχείο υπάρχει και ένα θερμόμετρο. Τι συμβαίνει με το ύψος της στήλης του οινοπνεύματος στον σωλήνα;

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………. …..

- Μεταβλήθηκε η ένδειξη του θερμομέτρου;

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ……

- Βγάλε την συσκευή από το δοχείο.  Τι συμβαίνει τώρα με το ύψος της στήλης του οινοπνεύματος ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Από τις επόμενες προτάσεις, επέλεξε αυτές που κατά γνώμη σου είναι σωστές:.

Όταν τοποθετήσαμε την συσκευή στο ζεστό νερό,

Α. έφυγε κρύο από αυτήν και πήγε στο νερό.

Β. μεταφέρθηκε θερμότητα από το νερό στην συσκευή.

Γ. έφυγε η θερμοκρασία από  νερού και πέρασε στην συσκευή

Δ. Είναι σωστές  η Β. και η Γ., γιατί η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι το ίδιο μέγεθος.

- Το θερμόμετρο είναι μια συσκευή που μετράει

Α. Θερμότητα

Β. Κρύο

Γ. Ζέστη

Δ. Θερμοκρασία

Με ποια από τις προηγούμενες συμφωνείς;

- ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

- Τοποθέτησε την συσκευή μέσα στο δοχείο με τα παγάκια. Περίμενε μέχρι η στήλη του οινοπνεύματος να σταθεροποιηθεί και σημείωσε με τον μαρκαδόρο πάνω στον σωλήνα την θέση της.

- Βγάλε την συσκευή από το δοχείο και άφησε την πάνω στο θρανίο μέχρι να σταθεροποιηθεί  η θέση της στήλης.  Σημείωσε την θέση της.

- Τοποθέτησε την συσκευή στο δοχείο με το ζεστό νερό, και σημείωσε την καινούρια θέση της στήλης του οινοπνεύματος.

Πίνακας 1

| Μήκος y (cm) | Θερμοκρασία (οC) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

- Μέτρησε με την βοήθεια ενός χάρακα τις θέσεις που έχεις σημειώσει (σε σχέση με την αρχική μέτρηση).  Μέτρησε  και τις αντίστοιχες  θερμοκρασίες  με την βοήθεια του θερμομέτρου και σημείωσε τις τιμές στον διπλανό Πίνακα 1.

- Με την βοήθεια του πίνακα, φτιάξε την γραφική παράσταση του μήκους της στήλης συναρτήσει της θερμοκρασίας. Τι μορφή έχει το διάγραμμα;

…………………………………………………………….

- ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

- Χώρισε την απόσταση ανάμεσα στις δύο ακραίες θέσεις που σημείωσες πάνω στον σωλήνα, σε 4-6 ίσα τμήματα  ( αρχικά μοίρασε την απόσταση δια δύο, μετά κάθε τμήμα που προέκυψε ξανά δια δύο κ.λ.π.).

- Χρησιμοποίησε  την  συσκευή - θερμόμετρο που έφτιαξες και μέτρησε την θερμοκρασία του χεριού σου και  του περιβάλλοντος. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποίησε τις γραμμές που σημείωσες στον σωλήνα και αντικατέστησε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. Μέτρησε τις προηγούμενες θερμοκρασίες και με το θερμόμετρο, και κατέγραψε τις τιμές (οC).

Πίνακας 2

|  | Θερμοκρασία (σε χαραγές του σωλήνα) | ΟC |
| --- | --- | --- |
| δοχείο με παγάκια |  |  |
| περιβάλλον |  |  |
| χέρι |  |  |
| δοχείο με ζεστό νερό |  |  |

- ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Μέτρησε την θερμοκρασία του χεριού σου, του περιβάλλοντος, και των δοχείων με το νερό, με το θερμόμετρο του εμπορίου και κατέγραψε τις τιμές στον πίνακα.  Ποια είναι τώρα η μονάδα μέτρησης;

- Αντιστοίχισε τις γραμμές που έχεις σημειώσει στον σωλήνα, με τις ενδείξεις του θερμομέτρου (βαθμοί κελσίου). Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τώρα την συσκευή σου για να μετρήσεις την θερμοκρασία σε βαθμούς κελσίου;

- Αν θέλεις να περιγράψεις σε έναν φίλο σου που βρίσκεται εκτός σχολείου την θερμοκρασία του δοχείου με το ζεστό νερό, ποια μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιήσεις;  …………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

y (cm)

θ(οC)