ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ  ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  του/της………………………………………………………………………Τμήμα……………

Λίγη θεωρία:

Όταν ψάχνουμε την συνισταμένη δύναμη συγγραμμικών δυνάμεων, ορίζουμε θετική φορά και προσθέτουμε κάθε δύναμη με το πρόσημό της.

Με το πείραμα αυτό θα δούμε ότι η συνισταμένη δύναμη σε περίπτωση που προσθέτουμε μη συγγραμμικές δυνάμεις  ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από την γωνία που σχηματίζουν οι δυνάμεις μεταξύ τους.

Όταν οι δυνάμεις σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους δεν μπορώ πια να τις προσθέτω κοιτάζοντας μόνο το μέτρο και την φορά τους. Η γωνία που σχηματίζουν οι δυο δυνάμεις καθορίζει το μέτρο της συνισταμένης.

Πείραμα:

Θα κρεμάτε βαριδάκια στον κρίκο και στα νήματα και αφήνετε τον κρίκο να ισορροπήσει.

Αφού ο κρίκος ισορροπεί αυτό σημαίνει ότι η δύναμη που ασκείται στον κρίκο από τα βαριδάκια που κρέμονται από αυτόν, ισούται με το άθροισμα των δυο άλλων δυνάμεων που ασκούνται στον κρίκο από τα βαριδάκια που κρέμονται από τα νήματα.

Σε κάθε βήμα της άσκησης θα μετράτε την γωνία που σχηματίζουν οι δυνάμεις με το μοιρογνωμόνιο, και θα καταγράφετε στον πίνακα την γωνία και τις δυνάμεις  που ασκούνται στο σώμα, θεωρώντας ότι κάθε βαριδάκι ασκεί δύναμη F, οπότε τα δυο βαριδάκια ασκούν 2F, τα τρία 3F κτλ.

ΒΗΜΑ1ο :Κρεμάστε ένα βαριδάκι σε κάθε θέση.(Μετρήστε την γωνία και καταγράψτε στον πίνακα τις μετρήσεις σας)

Προσέξτε ότι  μία δύναμη  1F

εξισορροπεί δύο δυνάμεις 1F και 1F .

Οι δυνάμεις 1F και 1F σχηματίζουν

γωνία 120 και όταν προστεθούν

δίνουν συνισταμένη δύναμη μέτρου

…….., που εξισορροπείται από την δύναμη 1F από το βαριδάκι που κρέμεται από τον κρίκο.

ΒΗΜΑ2ο :Κρεμάστε ΑΚΟΜΑ  ένα βαριδάκι σε ΚΑΘΕ θέση.

Έτσι τώρα υπάρχουν δυο βαριδάκια σε κάθε θέση.(Μετρήστε την γωνία και καταγράψτε στον πίνακα τις μετρήσεις σας)

Προσέξτε ότι  μία δύναμη  2F εξισορροπεί δύο δυνάμεις 2F και 2F .

Οι δυνάμεις 2F και 2F σχηματίζουν γωνία ………. και όταν προστεθούν δίνουν συνισταμένη δύναμη μέτρου………, που εξισορροπείται από την δύναμη 2F του βαριδιού που κρέμεται από τον κρίκο.

ΒΗΜΑ3ο:Βάλτε στο ένα νήμα 2 βαριδάκια ,στο άλλο νήμα 3βαριδάκια και στον κρίκο 4 βαριδάκια. (Μετρήστε την γωνία και καταγράψτε στον πίνακα τις μετρήσεις σας)

Προσέξτε ότι  δύναμη  4F  εξισορροπεί δυνάμεις 2F και 3F

Οι δυνάμεις 2F και 3F σχηματίζουν γωνία ……… και όταν προστεθούν δίνουν συνισταμένη δύναμη μέτρου………,που εξισορροπείται από την δύναμη 4F που κρέμεται από τον κρίκο.

ΒΗΜΑ 4ο :Βάλτε στον μεσαίο κρίκο 5 βαράκια, στο δεξί νήμα  4 βαριδάκια  και αριστερά 3.

Προσέξτε ότι  δύναμη 5F  εξισορροπεί δυνάμεις 4F και 3F

Οι δυνάμεις 3F και 4F σχηματίζουν γωνία ……… και όταν προστεθούν δίνουν συνισταμένη δύναμη μέτρου ………,που εξισορροπείται από την δύναμη 5F που κρέμεται από τον κρίκο.

| ΔΥΝΑΜΗ στο ΔΕΞΙ ΝΗΜΑ | ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΟ ΚΡΙΚΟ | ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΝΗΜΑ | ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΗΜΑΤΩΝ. |
| --- | --- | --- | --- |

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Όταν προσθέτουμε δυο δυνάμεις που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους το  η συνισταμένη δύναμη που προκύπτει από αυτές ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από την γωνία που σχηματίζουν μεταξύ τους.

Σύνθεση Δυνάμεων - Ασκήσεις.

  - Οι δύο δυνάμεις στα παρακάτω σχήματα, έχουν μέτρα F1 = 8Ν και F2 = 6N. Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη σε κάθε περίπτωση; (Σχεδιάστε την και υπολογίστε το μέτρο της).

  - Σχεδιάστε δύο δυνάμεις  και με ίδιο σημείο εφαρμογής, σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Αν τα μέτρα τους είναι 3Ν και 4Ν είναι αντίστοιχα, ποια είναι η συνισταμένη τους;

# Text boxes

Fολ =  …………………………

Fολ = …………………………………

Fολ = …………………………………

90ο

1F	                             1F

120o

1F