# Μέτρηση ειδικής αντίστασης αγωγού (ρ) - Φύλλο Εργασίας

Ονοματεπώνυμο ………………………………………………….

Τμήμα/Ημερομηνία ……………………………………………………………

# Α. Συνδεσμολογία

- Χρησιμοποιώντας το  παχύμετρο, μετρήστε την διάμετρο του συρμάτινου αγωγού που βρίσκεται στην θέση εργασίας σας.   Με την βοήθεια της μέτρησης αυτής, υπολογίστε το εμβαδόν της διατομής του.

δ = ……………………………………….

S =  ………………………………………………………………………………………………………..

- Χρησιμοποιώντας το κροκοδειλάκι ως δρομέα (δ), τα καλώδια, την πηγή, τον αντιστάτη, το βολτόμετρο, το αμπερόμετρο, καθώς και το σύρμα Σ του οποίου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά υπολογίσατε, φτιάξτε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος.

- Συνδέστε το κροκοδειλάκι – δρομέα στο άκρο του σύρματος , μετρήστε το μήκος του (L) και σημειώστε την τιμή του. Επίσης  σημειώστε και τις ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερομέτρου, στον επόμενο πίνακα.

  - Μετακινείστε τον δρομέα σε καινούρια θέση και σημειώστε ξανά τις τιμές στον πίνακα. Συνεχίστε μέχρι να συμπληρώσετε τον πίνακα.

| Τάση V (volts) (βολτόμετρο) | Ρεύμα Ι (A) (αμπερόμετρο) | Μήκος L (cm) | Αντίσταση | Πηλίκο |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Β. Επεξεργασία των μετρήσεων

- Υπολογίστε την τιμή της αντίστασης που αντιστοιχεί σε κάθε κομμάτι μήκους  L που μετρήσατε  και συμπληρώστε την τελευταία στήλη του πίνακα.

- Χρησιμοποιώντας τις τιμές των μεγεθών από τις κατάλληλες στήλες του προηγούμενου πίνακα, φτιάξτε στο χαρτί «millimetre» το διάγραμμα της αντίστασης  R  του σύρματος, συναρτήσει του μήκους του L.

- Σύμφωνα με την εξίσωση  ,  τι εκφράζει η κλίση του διαγράμματος που φτιάξατε;

…………………………………..…………………………………………………………………………..

  - Υπολογίστε την κλίση : ………………………………………………………… ………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

  - Πόση είναι η ειδική αντίσταση ρ του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένο το σύρμα;  …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

- Τι παρατηρείτε για τις τιμές της τελευταίας στήλης του πίνακα (R/L); Δώστε μία εξήγηση.

……………………………………………………………………………………………………. …………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Φτιάξτε το διάγραμμα των τιμών R/L συναρτήσει του μήκους του αγωγού.

Τι εκφράζει το εμβαδόν που ορίζεται από το διάγραμμα και τον οριζόντιο άξονα;

……………………………………………………………………………………………………. …………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Υπολογίστε την αντίσταση ενός τμήματος  μήκους  L = 80cm, από το σύρμα που χρησιμοποιήσατε με τους παρακάτω τρόπους:

  - Θεωρητικά, με χρήση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων σας μετρήσεων.

……………………………………………………………………………………………………. …………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

- Πειραματικά, με χρήση βολτομέτρου – αμπερομέτρου.

……………………………………………………………………………………………………. …………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Μπορείτε να δώσετε κάποια εξήγηση για την διαφορά μεταξύ πειραματικής,  και θεωρητικής τιμής;

……………………………………………………………………………………………………. …………

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. …………

………………………………………………………………………………………………………………….

# Text boxes

Αντιστάτης R1

Διακόπτης

V(πηγή)                                                Α
                                                    (αμπερόμετρο)

Σ                              δ

L

V (βολτόμετρο)