Ηλεκτρική Αντίσταση – Νόμος του Ohm

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………..

- Συνδέστε τον αντιστάτη που βρίσκεται στην θέση εργασίας σας με την μπαταρία και το αμπερόμετρο. Συνδέστε και το βολτόμετρο στα άκρα του αντιστάτη και τελικά να σχηματίσετε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος.

  - Σημειώστε τις ενδείξεις του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου στον παρακάτω πίνακα και υπολογίστε την τιμή της αντίστασης που έχετε στην θέση εργασίας σας.

  - Αλλάξτε τον αντιστάτη με την διπλανή ομάδα εργασίας και επαναλάβετε την διαδικασία.

  - Σχεδιάστε το κύκλωμα που φτιάξατε, συμβολικά.

- Αντικαταστήστε την μπαταρία με το τροφοδοτικό συνδέοντας τους δύο ενδιάμεσους ακροδέκτες.  Όλα τα ρυθμιστικά στο τροφοδοτικό πρέπει να είναι  στο «μηδέν»   και ο διακόπτης λειτουργίας στο off. Θέστε σε λειτουργία το τροφοδοτικό και αρχίστε να αυξάνετε σταδιακά την τάση που τροφοδοτεί το κύκλωμα χωρίς να ξεπεράσετε τα  5-6V.

| V | I | V/I |
| --- | --- | --- |

  - Σημειώστε  τις τιμές του ρεύματος και της τάσης από τις ενδείξεις των οργάνων στον διπλανό πίνακα και υπολογίστε το πηλίκο V/I (αντίσταση). Τι παρατηρείτε;

  - Με την βοήθεια των τιμών του πίνακα, φτιάξτε το διάγραμμα V – I στο παρακάτω σύστημα αξόνων.  Σχολιάστε την μορφή του διαγράμματος.

| V | I | V/I |
| --- | --- | --- |

- Κλείστε το τροφοδοτικό και μετακινείστε όλα τα ρυθμιστικά στο «μηδέν». Αντικαταστήστε τον αντιστάτη με τον δεύτερο αγωγό και επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία πολύ προσεκτικά, χωρίς να ξεπεράσετε την τάση τροφοδοσίας τα 2V. Συμπληρώστε με τις τιμές τον πίνακα και φτιάξτε το αντίστοιχο διάγραμμα. Τι παρατηρείτε σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις;

# Text boxes

Βολτόμετρο V

Αντιστάτης R             Πηγή-Γεννήτρια

Αμπερόμετρο A         Διακόπτης δ

V(Volt)

I(A)

V(Volt)

I(A)